| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 1 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi …./…../2021 | REV.03 |
| Uygulama Sorusu: Resmi verilen tesisat sitemini tekniğine ve ölçülerine uygun yapınız. | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| A.ÖN HAZIRLIK | (10 puan) |  |
| Kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 4 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarına uyar. | 2 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 2 |  |
| B1. UYGULAMA | (80 puan) |  |
| Projeye uygun araç, ekipman ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer. | 2 |  |
| Projeye uygun boruyu ve bağlantı parçalarını doğru olarak seçer. | 2 |  |
| Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde gerekli markalamayı doğru olarak yapar. | 2 |  |
| Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar. | 2 |  |
| Seçilen ekipmanla kesme işlemini yapar. | 4 |  |
| Kesme sonrası oluşan çapakları uygun el aletiyle temizler. | 2 |  |
| Projeye uygun birleştirme yöntemi belirler. | 4 |  |
| Diş açılması gereken boruya standartlara uygun diş açar. | 10 |  |
| Uygun sızdırmazlık elemanı kullanır. | 2 |  |
| Uygun takım kullanarak birleştirme yapar. | 4 |  |
| Birleştirme yapılan boruların ölçü ve eksen kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Birleştirme noktalarını temizler. | 6 |  |
| Projede belirtilen boru çaplarına uygun sabitleme elemanlarını seçer. | 2 |  |
| Boru sabitleme elamanının montajının yapılacağı yerleri belirler ve işaretler. | 4 |  |
| Uygun el aleti ve makine ile sabitleme elamanlarının montajını standartlara uygun yapar. | 6 |  |
| Yaptığı uygulama parçasını duvara sabitler. | 4 |  |
| Cihazla gaz tesisatı arasındaki bağlantıyı şartnameye uygun yapar. | 4 |  |
| Uygulama parçasının sızdırmazlık testini uygun araç gereçle doğru olarak yapar. | 6 |  |
| Test değerlerini yorumlayıp kaçak testini yapar. | 4 |  |
| Gaz yakıcı cihazın yoğuşma suyu giderini atık su tesisatına bağlar. | 4 |  |
| B2. Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) | (80 puan) |  |
| Araç, ekipman ve el aletlerini doğru şekilde seçer. | 6 |  |
| İş resmine uygun boruyu, koruyucu kılıf/kanal ve bağlantı parçalarını doğru olarak seçer. | 4 |  |
| Boru çapına uygun koruyucu kılıf/kanalı iş resmine uygun ölçülerde doğru ekipman ile keser. | 4 |  |
| Kanal montajının yapılacağı yerleri belirler ve işaretler. | 6 |  |
| Kanal montajını iş resminde belirtilen ölçülere uygun olarak duvara sabitler. | 8 |  |
| Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde iş resmine uygun markalamalarını yapar. | 4 |  |
| Bükülebilir hortumları (BLH) belirlenen uzunluğunu uygun ekipman ile keser. | 4 |  |
| Bükme sonrası boru formunun korunmasını sağlar. | 4 |  |
| Birleştirme metoduna göre ekipman seçerek birleştirmeyi gerçekleştirir. | 10 |  |
| Bükülebilir hortumlardan oluşan gaz hattının, duvar üzerinden ek yapmadan tek parça halinde koruyucu kılıflar/kanal içerisinde geçirilmesini sağlar. | 6 |  |
| Birleştirme yapılan boruların ölçü ve eksen kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Uygun ölçü aletini ve test akışkanını seçer. | 4 |  |
| Test için standartlara uygun miktarda akışkanı tesisata doldurur. | 6 |  |
| Standartlarda belirtilen test sürecinde ölçü aletini gözlemler. | 4 |  |
| Sistem bağlantılarını kontrol eder. | 6 |  |
| C: UYGULAMA SONRASI | (10 puan) |  |
| Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder. | 2 |  |
| Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | 2 |  |
| Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır. | 2 |  |
| Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar. | 2 |  |
| Uygulama alanının temizliğini yapar. | 2 |  |
| TOPLAM | (100 puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Eldiven |  |  |  |
| Koruyucu Gözlük |  |  |  |
| Baret |  |  |  |
| Fosforlu İş Kıyafeti |  |  |  |
| Çelik Burunlu Ayakkabı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B |
| Metre |  |  |  |
| Markalama Kalemi |  |  |  |
| Boru Keskisi |  |  |  |
| Boru Paftası |  |  |  |
| Yağdanlık |  |  |  |
| Boru Anahtarı |  |  |  |
| Kurbağacık |  |  |  |
| Boru Mengenesi |  |  |  |
| Rayba |  |  |  |
| Darbeli El Bireyzi Ve Uçları |  |  |  |
| Çekiç |  |  |  |
| Tornavida Seti |  |  |  |
| Kontrol Kalemi |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Tel Fırça |  |  |  |
| U Manometre |  |  |  |
| Gaz Kaçak Dedektörü |  |  |  |
| Su Terazisi |  |  |  |
| Markalama Kalemi |  |  |  |
| Testere |  |  |  |
| Temizlik Bezi |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ B1 | ADET |
| 1/2’’ Çelik Boru (100 Cm) | 1 |
| 1/2’’’test Dirseği | 1 |
| 1/2’’ Körtapa | 2 |
| 1/2’’ Küresel Vana | 1 |
| 1/2’’ Gaz Yakıcı Cihaz Fleks Bağlantı Borusu (60 Cm) | 1 |
| Sızdırmazlık Malzemesi | 1 |
| Dubel | 4 |
| 1/2’’’ Boru Kelepçesi | 2 |
| Yoğuşma Suyu Tahliye Hortumu (100 Cm) | 1 |
| Kaçak Testi İçin Köpük (100ml) | 1 |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ B2 | ADET |
| 20 LİK Ondüleli Bükülebilir Hortum (200 CM) | 1 |
| 20 LİK BORU KANALI 200 cm | 1 |
| 20 lik Ondüleli Bükülebilir Hortum bağlantı parçaları | 5 |
| Dübel vida | 10 |
| 20 lik boru kelepçesi | 3 |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.