| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 2 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: . ./. . ./2021 | REV.02 |
| Uygulama Sorusu: Resmi verilen klima devresinin iç ve dış ünite montajını yaparak sistemi devreye alınız. | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| A.ÖN HAZIRLIK | (10 Puan) |  |
| Kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 4 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarına uyar. | 2 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 2 |  |
| B.UYGULAMA | (80 Puan) |  |
| Araç, ekipman ve el aletlerini doğru şekilde seçer. | 2 |  |
| Klimanın montaj yerini belirler, yapı sağlamlığını kontrol eder. | 2 |  |
| Klima konsolunu veya montaj şablonunu terazisinde markalar. | 3 |  |
| Klima konsol deliklerini uygun çapta deler. | 2 |  |
| Klima iç konsolunu terazisinde montaj eder. | 4 |  |
| Klima iç ve dış ünite boru bağlantı deliklerini deler geçiş parçasını montaj eder. | 2 |  |
| Klima dış ünite konsollarını terazisinde montaj eder. | 4 |  |
| Klima bağlantı borularını iş resmine uygun düzeltir. | 2 |  |
| Klima montajına uygun boruyu ve bağlantı parçalarını doğru olarak seçer. | 2 |  |
| İş resminde belirtilen ölçülere göre boru üzerinde gerekli markalamayı doğru olarak yapar. | 2 |  |
| Seçilen ekipmanla kesme işlemini yapar. | 2 |  |
| Kesme sonrası oluşan çapakları uygun el aletiyle temizler. | 2 |  |
| Bakır borulara standartlara uygun havşa açar. | 3 |  |
| İş resmine uygun klima dış ve içi ünite bağlantılarını rakorlu birleştirmelerini uygun torkta sıkarak yapar. | 5 |  |
| Klima dış ve iç ünite arasındaki sinyal ve enerji kablolarının bağlantılarını yapar. | 5 |  |
| Uygulama resminde belirtilen ölçülere uygun bakır boru bükme işlemini yapar. | 4 |  |
| Klima dış, iç ünite arasındaki sinyal enerji kabloları ile bağlantı borularının izolasyonunu yapar. | 2 |  |
| İzolasyon işlemi yapılan tesisatın dekoratif bant ile koruma altına alır. | 2 |  |
| Birleştirme yapılan boruların ölçü ve eksen kontrolünü yapar. | 2 |  |
| Birleştirme noktalarını temizler. | 2 |  |
| Klima Drenaj borularının bağlantılarını yapar. | 4 |  |
| Klima sistemini azot ile gazı ile test eder. | 2 |  |
| Klima sistemine soğutucu akışkana uygun vakum pompası ile vakumlama işlemini yapar. | 5 |  |
| Klimaya uygun soğutucu akışkanı terzi ile şarjını yapar. | 5 |  |
| Soğutucu akışkan kaçak kontrolünü elektronik gaz detektörü ile yapar. | 3 |  |
| Sistemi ısıtma ve soğutma konumunda devreye alır. | 5 |  |
| Sistemin süperheat ve süpercool değerleri ile akım değerlerini ölçerek kapasite kontrolü yapar | 2 |  |
| C: UYGULAMA SONRASI | (10 Puan) |  |
| Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder. | 2 |  |
| İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır. | 2 |  |
| Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır. | 2 |  |
| Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar. | 2 |  |
| Uygulama alanının temizliğini yapar. | 2 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Eldiven |  |  |  |
| Koruyucu gözlük |  |  |  |
| Baret |  |  |  |
| Fosforlu iş kıyafeti |  |  |  |
| Çelik burunlu ayakkabı |  |  |  |
| Makina teçhizat listesi |
| Metre |  |  |  |
| Markalama kalemi |  |  |  |
| Bakır boru kesici |  |  |  |
| Havşa açma takımı |  |  |  |
| Muf açma takımı |  |  |  |
| Rayba |  |  |  |
| Kurbağacık |  |  |  |
| Boru bükme aparatları |  |  |  |
| Darbeli el bireyzi ve uçları |  |  |  |
| Duvar delme karot veya punch |  |  |  |
| Çekiç |  |  |  |
| İki ayaklı merdiven |  |  |  |
| Paraşüt emniyet kemeri |  |  |  |
| Yıldız tornavida |  |  |  |
| Kontrol kalemi |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Soğutucu gaz kaçak dedektörü |  |  |  |
| Pens ampermetre |  |  |  |
| Avometre |  |  |  |
| Alyan anahtar takımı |  |  |  |
| Lokma takımı |  |  |  |
| Açıkağızlı ve yıldız anahtar takımı |  |  |  |
| Dijital Gaz Terazisi |  |  |  |
| Vakum makinası |  |  |  |
| Soğutucu Akışkan |  |  |  |
| Su terazisi |  |  |  |
| Manifold |  |  |  |
| 9/ 12/18/24 btu klima iç ve dış ünite |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Soğutucu akışkan | 200gr |
| İzolasyon malzemesi | 10m |
| İzolasyon dekoratif bantı | 1 |
| Klima montaj seti ( bakır boru ve drenaj hortumu ) | 1 |
| Dübel | 20 |
| 3 x 2,5 ttr kablo | 5m |
| 5 x 2,5 kablo | 5m |
| Montaj vidası | 20 |
| Klima montaj ayağı seti | 1 |
| Duvar geçiş parçası | 1 |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır.